2013/2014 M. SPALIO-BALANDŽIO MĖNESIAIS

MOKĖJIMAI UŽ ŠILUMĄ ŠILDYMUI DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSE NAMUOSE

=			 x

1. ŠILUMOS KAINA – tai Šilumos tiekimo bendrovėms nustatyta šilumos vienos kilovatvalandės kaina (ct/kWh). Šilumos kainas šilumos tiekimo įmonėms vadovaujantis „Šilumos kainų nustatymo metodika“, nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), kuri perskaičiuojama kiekvieną mėnesį, įvertinus kuro kainos ir perkamos šilumos kainų pasikeitimą (žr. VKEKK psl.).  Šilumos kainų dydį labiausiai lemia šilumos gamybai naudojamo kuro kainos, todėl tuose Lietuvos miestuose, kuriuose šilumos gamybai naudojamas vietinis biokuras, ateinantį šildymo sezoną prognozuojama vidutinė šilumos kaina yra apie 20 ct/kWh, su 9 % PVM, (nuo 18 iki 25 ct/kWh). Tai tokios įmonės, kaip Molėtų šiluma, Ignalinos šilumos tinklai, Utenos šilumos tinklai, Varėnos šilumos tinklai, Širvintų šiluma, Plungės šilumos tinklai, Šilutės šilumos tinklai, Tauragės šilumos tinklai, Šilalės šilumos tinklai, Radviliškio šiluma, Mažeikių šilumos tinklai ir t.t. (žr. VKEKK psl.) Tuo tarpu miestuose, kuriuose šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos –šilumos kaina sieks vidutiniškai 29 ct/kWh, su 9 % PVM, (nuo 26 iki 34 ct/kWh). Tokios įmonės kaip Fortum Joniškio energija, Nemenčinės komunalininkas,  Prienų energija, Šalčininkų šilumos tinklai, Druskininkų šiluma, Anykščių šiluma, Visagino energija, Palanga šiluma, Telšių šiluma, Balterma ir ko, Kauno energija, Vilniaus energija ir t.t. (žr. VKEKK psl.) Palyginimui patalpas šildant elektra reikalingas tas pats šilumos kiekis kWh, tačiau skiriasi pačios energijos kaina – elektros 1 kWh kaina yra apie 50 ct/kWh, o centralizuotai tiekiamos šilumos – apie 28,0 ct/kWh, todėl šildytis elektra yra daugiau kaip dvigubai brangiau.

2. SUVARTOJAMOS ŠILUMOS KIEKIS

Šilumos suvartojimas per mėnesį daugiabučių namų ir kitų pastatų šildymui priklauso nuo tų pastatų būklės ir šildymo/karšto vandens sistemų priežiūros kokybės. Lietuvoje daugiabučius namus pagal suvartojamą šilumos kiekį galima suskirstyti į VI kategorijas:

| Daugiabučių kategorijos | 2013/2014 m. šildymo sezonas (prognozuojama vidutinė šilumos kaina ~28,0 ct/kWh su PVM) |
| --- | --- |
|  | Atitinkamos daugiabučių namų kategorijos dalis (proc.) | Sunaudojamas šilumos kiekis 1m2 buto šildymui per mėnesį | Sunaudojamas šilumos kiekis 60 m2 ploto buto šildymui per mėnesį ir mokėjimai už šildymą | Šilumos gamybos šaltinyje sukūrenamo kuro kiekis, reikalingas 60 m2 ploto buto šildymui per mėn. |
| I | Daugiabučiai, suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita) | 3 proc. | ~9 kWh/m2 | ~540 kWh/60m2 (~151 Lt/mėn.) | ~54 kgne |
| II | Daugiabučiai, suvartojantys mažai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kurių atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs kiti. | 11 proc. | ~12 kWh/m2 | ~720 kWh/60m2 (~202 Lt/mėn.) | ~72 kgne |
| III | Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su įrengtais dalikliais individualiai šilumos apskaitai (pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistema subalansuota; ant kiekvieno šildymo prietaiso įrengti termostatiniai ventiliai ir šilumos kiekio apskaitos dalikliai; įrengti karšto vandens antimagnetiniai skaitikliai; įrengta nuotolinė duomenų nuskaitymo ir valdymo sistema; įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, butų šildymo prietaisų, butų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenys nuskaitomi vienu metu) | 1,5 proc. | ~15 kWh/m2 | ~900 kWh/60m2 (~252 Lt/mėn.) | ~90 kgne |
| IV | Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su senomis nesubalansuotomis vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai | 70 proc. | ~21 kWh/m2 | ~1260 kWh/60m2 (~353 Lt/mėn.) | ~126 kgne |
| V | Daugiabučiai, suvartojantys daug šilumos (1959-1992 m. statybos nerenovuoti, nusidėvėję namai, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai) | 15 proc. | ~25 kWh/m2 | ~1500 kWh/60m2 (~420 Lt/mėn.) | ~150 kgne |
| VI | Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai) | 2 proc. | ~35 kWh/m2 ir daugiau | ~2100 kWh/60m2 (~588 Lt/mėn.) | ~210 kgne |

Kiekvieno daugiabučio mokėjimai už šilumą kiekvieną mėnesį skiriasi, nes priklauso ne tik nuo šilumos kainos (Lt/kWh), bet ir suvartoto šilumos kiekio (kWh).

Pavyzdys:

2013/2014 m. šildymo sezono metu labiausiai paplitusio 60 m2 ploto V kategorijos buto šildymas neapšiltintame 1959-1992 m. statybos laikotarpio daugiabučiame name kainuos:

1. Miestuose, kuriuose pagrindinis kuras šilumos gamybai yra gamtinės dujos, tokio buto šildymas per mėnesį kainuoja apie 435 Lt:

•	~25 kWh/m2 x 60 m2 x 29,0 ct/kWh = 435 Lt/mėn.

[25 kWh/m2 – tai vidutinis šilumos suvartojimas per šešis pilnus mėnesius. Atskirais mėnesiais šilumos suvartojama skirtingai, priklausomai nuo šildymo trukmės per mėnesį bei lauko oro temperatūros. Spalį suvartojama ~9 kWh/m2 (~157 Lt/mėn.), lapkritį ~20 kWh/m2 (~348 Lt/mėn.), gruodį ~27 kWh/m2 (~470 Lt/mėn.), sausį ~33 kWh/m2 (~ 574 Lt/mėn.), vasarį ~27 kWh/m2 (~470 Lt/mėn.), kovą ~19 kWh/m2 (~331 Lt/mėn.), balandį ~6 kWh/m2 (~104 Lt/mėn.]

2. Miestuose, kuriuose pagrindinis kuras šilumos gamybai yra vietinis biokuras, tokio buto šildymas per mėnesį kainuos apie 300 Lt:

•	~25 kWh/m2 x 60 m2 x 20,0 ct/kWh = 300 Lt/mėn.

[25 (kWh/m2) – tai vidutinis šilumos suvartojimas per šešis pilnus mėnesius. Atskirais mėnesiais šilumos suvartojama skirtingai, priklausomai nuo šildymo trukmės per mėnesį bei lauko oro temperatūros. Spalį suvartojama ~9 kWh/m2 (~108 Lt/mėn.), lapkritį ~20 kWh/m2 (~240 Lt/mėn.), gruodį ~27 kWh/m2 (~324 Lt/mėn.), sausį ~33 kWh/m2 (~396 Lt/mėn.), vasarį ~27 kWh/m2 (~324 Lt/mėn.), kovą ~19 kWh/m2 (~228 Lt/mėn.), balandį ~6 kWh/m2 (~72 Lt/mėn.]

Prastos būklės pastatų dideles sąskaitas gaunantiems gyventojams, norintiems sumažinti mokėjimų naštą atsiskaitant už šilumą tik šildymo sezono metu, šilumos tiekimo įmonės siūlo šiuos mokėjimus išdėstyti tolygiai per visus metus. Tokiu būdu vietoj vidutiniškai 420 Lt/mėn. (tik šildymo sezono metu), galima mokėti apie 215 Lt/mėn. mokant kiekvieną metų mėnesį. Tokiu būdu atsiskaityti už šilumą gali ir kiti gyventojai. Tokiu principu atsiskaito daugumos Europos Sąjungos šalių gyventojai.

2013/2014 M. SPALIO-BALANDŽIO MĖNESIAIS

MOKĖJIMAI UŽ KARŠTĄ VANDENĮ

Karštas vanduo –  geriamas vanduo pašildytas iki higienos normomis nustatytos temperatūros.

Lietuva viena iš nedaugelio Europos šalių, naudojanti buities reikmėms vien tik požeminį geriamąjį vandenį, kurio vidutinė metinė temperatūra yra apie +8o C. Karštas vanduo į gyvenamąsias patalpas patiekiamas +52 oC temperatūros. Vieno kubinio metro vandens pašildymui nuo 8o C iki 52o C reikia sunaudoti 51 kWh šilumos.

Pavyzdys: 2012/2013 m. šildymo sezonui vidutinė 1 m3 vandens pašildymo kaina Lietuvoje:

51 kWh x 28,0 ct/kWh = 14,28 Lt/m3, su PVM;

Vidutinė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina Lietuvoje yra apie 6,00 Lt su PVM (skirtinguose miestuose svyruoja nuo 3,00 iki 9,00 Lt/m3 su PVM).

Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką gyventojai už karštą vandenį moka:

- su karšto vandens tiekėju karšto vandens vidutinė kaina (ŠTVT nurodytas 1-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas): geriamojo vandens ir šilumos (šalto geriamojo vandens pašildymui) kaina didinama iki 10% (6,00x 1,10+14,28 x 1,10=22,31 Lt/m3) + karšto vandens tiekėjo 5-6 % pelno marža (22,31x 0,055=1,23 Lt/m3) = 23,54 Lt/m3;

- be tarpininko – karšto vandens tiekėjo karšto vandens vidutinė kaina, kai šiluma karštam vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamas vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo pagal butuose įrengtų geriamojo vandens skaitiklių rodmenų ataskaitas (Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas apsirūpinimo karštu vandeniu būdas): šalto geriamo vandens vidutinė kaina Lietuvoje su PVM (6,00Lt/m3) + šiluma, šalto geriamojo vandens pašildymui (14,28 Lt/m3) = 20,28 Lt/m3;

Užtikrinant, kad iš karšto vandens čiaupo bet kuriuo metu tekėtų reikiamos temperatūros karštas vanduo, šaltas geriamasis vanduo turi būti pašildytas ir namo vidaus vamzdynuose pastoviai turi būti palaikoma cirkuliacija. Daugiabučio namo karšto vandens cirkuliaciniame kontūre prie karšto vandens vamzdynų yra pajungti ir vonių patalpose esantys rankšluosčių džiovintuvai („gyvatukai“), kuriais cirkuliuodamas karštas vanduo atiduoda šilumos dalį, reikalingą vonios patalpų sanitarinių higienos sąlygų užtikrinimui (20-23 °C temperatūros palaikymui).

1 lentelė. Karšto vandens tiekimo sistemų tipai, vidutiniai šilumos sąnaudų cirkuliacijai normatyvai, mokėjimai už „gyvatuką“ (kai vidutinė šilumos kaina yra 28 ct/kWh)

| Karšto vandens tiekimo sistemos tipas | Vidutiniai šilumos sąnaudų cirkuliacijai normatyvai qBR,kWh/būstui per mėn. | Mokėjimai už karšto vandens temperatūros palaikymą bei vonios patalpų sanitarinių sąlygų užtikrinimą („gyvatuką“), Lt/butui |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti virtuvėse ir pagalbinėse patalpose bei įrengtas vonios šildytuvas | 240, iš t. sk. vonios šildytuvas - 80 | 67,2 |
| 2 | Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti pagalbinėse patalpose bei įrengtas vonios šildytuvas | 160, iš t. sk. vonios šildytuvas - 80 | 44,8 |
| 3 | Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose, bet nėra vonios šildytuvo | 80 | 22,4 |
| 4 | Kai karšto vandens cirkuliacija yra tik namo rūsyje | 10 | 2,8 |

Šiluma, suvartota karšto vandens temperatūros palaikymui bei vonios patalpų sanitarinių sąlygų užtikrinimui („gyvatukui“), taip pat šildo daugiabučius namus, todėl šildymo sezono metu reikia mažiau šilumos patiekti į šildymo prietaisus.

Šilumos tiekimo įmonės kiekvieną mėnesį pateikia visų daugiabučių namų (apie 17 tūkst.) butams sąskaitas (apie 700 tūkst.) už šilumą, suvartotą šildymui, karšto vandens ruošimui ir cirkuliacijai (pagal LR energetikos ministro įsakymu patvirtintą mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimo formą, kurioje yra pateikiami visi duomenys kiekvienam butui. Žin., 2010, Nr. 127-6488; Aktuali redakcija nuo 2011-10-30). Ypač svarbu sąskaitose atkreipti dėmesį į suvartotą šilumos kiekį (kWh) buto šildymui ir atitinkamai mokėjimų už šilumą dydį, kuris atspindi daugiabučio namo atitvarų ir šildymo/karšto vandens sistemų būklę, šių sistemų priežiūros kokybę.

ATMINTINĖ APIE

ŠILUMĄ PATALPŲ ŠILDYMUI IR KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI

ŠILUMA – labiausiai paplitusi energijos rūšis, naudojama nuo neatmenamų laikų. Pradžioje tai buvo saulės šiluma, vėliau žmogus išmoko naudotis ugnimi. Šiuo metu šiluma gaunama iš gamtos – iš organinio kuro (gamtinių dujų, naftos produktų, biokuro), jį deginant šilumos gamybos šaltiniuose. Fizikiniu požiūriu šiluma – viena iš energijos perdavimo formų, skleidžiama trim būdais: konvekcija, šiluminiu laidumu ir šiluminiu spinduliavimu. Šilumą apibūdina medžiagos mikrodalelių (molekulių, atomų) netvarkingas judėjimas, kurio intensyvumas priklauso nuo temperatūros. Šilumos kiekio matavimo vienetas SI sistemoje – džaulis (J). Praktikoje dažniau vartojamas išvestinis vienetas – kilovatvalandė (1 kWh = 3 600 kJ). Apytikriai tiek šilumos pakanka 20 litrų 8°C šalto vandens pašildyti iki 50°C.

Pagaminant 1 kWh centralizuotai tiekiamos šilumos, reikia sudeginti apie 100 gramų kuro (skaičiuojant naftos ekvivalentu). Diegiant naujas technologijas šilumos gamyboje, šis rodiklis nuo 1996 m. iki 2012 m. Lietuvoje sumažėjo nuo 101,70 iki 93,61 gramų, todėl šilumos tiekimo įmonės tam pačiam šilumos kiekiui pagaminti kasmet sunaudoja apie 71 tūkst. tne (tūkstančių tonų naftos ekvivalentu) kuro mažiau ir kasmet sutaupo apie 106 mln. Lt vartotojų lėšų.

ŠILDYMAS – teigiamos, aukštesnės už lauko, vidaus temperatūros palaikymas pastato patalpoje šaltuoju metų laiku.  Iš patalpos per atitvaras bei natūraliai ar priverstinai vėdinant patalpas šiluma perduodama išorės orui.  Šių netekčių kompensavimas šildymo sistema ir vadinamas patalpų šildymu. Šildymo sezoną sutarta pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10°C, o galima baigti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra aukštesnė už +10°C.  Dabartiniu metu Lietuvoje šildymo sezonas prasideda apie spalio 15 d. ir baigiasi apie balandžio 15 d. (penki pilni mėnesiai – lapkritis, gruodis, sausis, vasaris, kovas ir du nepilni mėnesiai – spalis ir balandis). Šiuo laikotarpiu vidutinė daugiametė lauko oro temperatūra yra apie 0 °C (šiltesnėmis žiemomis apie +1,5 °C, o labai šaltomis –1,5 °C). Vidutinės daugiametės temperatūros yra: spalio mėnesį +7,2 °C, lapkričio +1,9 °C, gruodžio –2,2 °C, sausio –5,5 °C, vasario –4,5 °C, kovo –0,1 °C, balandžio +6,4 °C. Kiekvienas pastatas gali pradėti/baigti šildymo sezoną anksčiau ar vėliau individualiai savo nuožiūra, tačiau nepažeidžiant LR higienos normose numatytų vidaus patalpų temperatūrų.

ŠILDYMO BŪDAI – centralizuotas ir individualus. Centralizuotas šilumos tiekimas (CŠT) – kai šiluma pagaminama šilumos gamybos šaltiniuose (kogeneracinėse elektrinėse, katilinėse) ir į pastatus tiekiama šilumos perdavimo tinklu. Individualus - kai šiluma gaminama pastate įrengtame šilumos gamybos įrenginyje. Šiuo metu CŠT ir individualus šildymas Lietuvoje apima apytiksliai po 50 proc. Panašus santykis yra ir kaimyninėse Skandinavijos šalyse, kitose Baltijos valstybėse, Lenkijoje, Čekijoje ir kt. Tiek centralizuotas, tiek ir individualus šildymas gali būti skirstomas pagal naudojamą kurą ar kitą pirminę energiją (dujomis, skystu ar kietu organiniu kuru, elektra, saulės, geotermine energija, ir kt.), pagal pagamintos šilumos pernešimo būdą (vandeninė, garo, orinė, spindulinė). Centralizuotu būdu aprūpinant Lietuvos daugiabučių vartotojus šiluma pastatuose dažniausiai naudojama nepriklausomo tipo vandeninė radiatorinė priverstinės cirkuliacijos šildymo sistema.

Vartotojams centralizuotai patiekta šiluma yra apskaitoma daugiabučių namų ir kitų pastatų įvaduose įrengtais atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais, kurie parodo, kiek ataskaitiniu laikotarpiu visas namas suvartojo šilumos. Didžioji dalis name suvartotos šilumos tenka šildymui (apie 75 %), mažesnės dalys – karštam vandeniui ruošti (apie 15 %) ir karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai) (apie 10 %). Pastate suvartotas šilumos kiekis patalpų šildymui (kWh) per mėnesį dalinamas iš pastato bendrojo naudingojo ploto (m2) ir nustatomas suvartotos šilumos kiekis 1 m2 ploto šildymui (kWh/m2).

Pavyzdys: 50 butų (2895 m2 ploto) daugiabutis namas Baltupėnų g. 1 C (Šiauliai) 2012 m. vasario mėn. suvartojo 69470 kWh šilumos šildymui: 69470 (kWh)/2895 (m2) = 24 kWh/m2 per mėnesį (pagal šilumos suvartojimą priskiriamas V kategorijai).

Norint iš esmės sumažinti Lietuvos gyventojų mokėjimus už šilumą, būtina įgyvendinti keturis pagrindinius projektus:

1.	Pervesti Vilniaus, Kauno ir kitų likusių įmonių (Fortum Joniškio energija, Nemenčinės komunalininkas,  Prienų energija, Šalčininkų šilumos tinklai, Druskininkų šiluma, Anykščių šiluma, Visagino energija, Palanga šiluma, Telšių šiluma, Balterma ir ko ir t.t.) šilumos gamybos šaltinius nuo gamtinių dujų  prie daug pigesnio vietinio biokuro ir sumažinti šilumos kainą iki 20 ct/kWh;

2.	Subalansuoti pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, ant kiekvieno šildymo prietaiso įrengti termostatinius ventilius ir šilumos kiekio apskaitos daliklius, įrengti karšto vandens antimagnetinius skaitiklius, įrengti nuotolinę duomenų nuskaitymo ir valdymo sistemą, įgalinančią vienu metu nuskaityti įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, butų šildymo prietaisų, butų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir pagal faktiškai suvartotą šilumą ir karštą vandenį pateikti sąskaitas kiekvienam butui. Tai galima atlikti nelaukiant viso pastato išorinių atitvarinių konstrukcijų renovacijos proceso, nes šių inžinerinių sistemų modernizavimas pareikalauja santykinai nedaug lėšų ir duoda ženklius sutaupymus

3.	Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučių gyvenamųjų namų išorines atitvaras pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

4. Tinkamai prižiūrėti pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, užtikrinant tolygų patalpų šildymą ir palaikant optimalų ekonomišką režimą.

Atnaujinus iki 1992 m. daugiabučio gyvenamojo namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemą – ją subalansavus, ant kiekvieno šildymo prietaiso įrengus termostatinius ventilius ir šilumos kiekio apskaitos daliklius, įrengus karšto vandens antimagnetinius skaitiklius, įrengus nuotolinę duomenų nuskaitymo ir valdymo sistemą mokėjimai už šilumą tokių namų gyventojams sumažėtų nuo ~353 Lt/but./mėn. iki ~252 Lt/but./mėn., t.y. ~101 Lt/but./mėn. Tai įrodyta atlikus Vilniaus miesto visų daugiabučių namų šilumos suvartojimo analizę. Daugiabučių faktinį šilumos patalpų šildymui vartojimą ir interaktyvų Vilniaus miesto faktinio energijos vartojimo žemėlapį galite matyti internete: http://www.vilnius.lt/vmap/t1.php?layershow=siluma (greitesnis puslapio veikimas – Mozilla Firefox interneto naršykle).

Daugiabučio gyvenamojo namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas) kainuoja apie 40-60 Lt/m2, priklausomai nuo šildymo sistemos esamos būklės ir tipo.

Atnaujinus (modernizavus) daug šilumos vartojantį daugiabutį gyvenamąjį namą (atitvaras ir šildymo sistemą) ir šilumos gamybai naudojant vietinį biokurą, mokėjimai už šilumą gyventojams sumažėtų nuo ~420 Lt/but./mėn. iki ~108 Lt/but./mėn. Būtent tiek vidutiniškai dabar moka naujai pastatytų ir atnaujintų (modernizuotų) Lietuvos daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai, besišildantys biokuru.

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) 1 m2 kaina yra apie 450 Lt. Tuo tarpu naujo buto statybos 1 m2 kaina yra virš 5000 Lt.

Mokėjimai už šilumą V kategorijos name, taikant skirtingus scenarijus

| DABARTINĖ NAMO BŪKLĖ: ~25,00 kWh/m²/mėn.; Kuras: biokuras 20%, iškastinis 80%; Vidutinė šilumos kaina ~ 28 ct/kWh | DABARTINĖ NAMO BŪKLĖ, ATNAUJINUS (MODERNIZAVUS) ŠILDYMO SISTEMĄ: ~15,00 kWh/m²/mėn.; Kuras: biokuras 20%, iškastinis 80%; Vidutinė šilumos kaina ~ 28 ct/kWh | DABARTINĖ NAMO BŪKLĖ, PERĖJUS PRIE BIOKURO : ~15,00 kWh/m²/mėn.; Kuras: biokuras 80%, iškastinis 20%; Vidutinė šilumos kaina ~20 ct/kWh | PERĖJUS PRIE BIOKURO IR ATNAUJINUS (MODERNIZAVUS) NAMĄ IR JO ŠILDYMO SISTEMĄ: ~9,00 kWh/m²/mėn.; Kuras: biokuras 80%, iškastinis 20%; Vidutinė šilumos kaina ~ 20 ct/kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto buto šildymui 25,00*60*0,28 = ~420 Lt/but./mėn | Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto buto šildymui 15,00*60*0,28 = ~252 Lt/but./mėn | Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto buto šildymui 15,00*60*0,20 = ~180 Lt/but./mėn | Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto buto šildymui 9,00*60*0,20 = ~108 Lt/but./mėn |

# Text boxes

Šilumos kaina

(ct/kWh)

suvartotas šilumos kiekis (kWh/mėn.)

MOKĖJIMAS UŽ ŠILUMĄ ŠILDYMUI (Lt/mėn.)