Trumpos apyvartos energetinės plantacijos bei jų auginimo Lietuvoje perspektyvos

Dr. A. Gradeckas

Energetinių želdinių paskirtis yra:

Pagrindinė:

- gauti energetinę žaliavą, kuri nors dalinai pakeistų importuojamą naftą ir anglį;

- išauginti medieną įvairiai paskirčiai (žaliavai cheminiam perdirbimui, popieriaus pramonei, plokščių gamybai, medienos sortimentams).

Pagalbinės funkcijos, tai:

- gamtosauginė funkcija (nutekamųjų vandenų dumblo utilizavimui, gruntinio vandens apvalymui), vandens telkinių apsauginės juostos;

- sanitarinė-higieninė funkcija (anglies dioksido bei įvairių teršalų ore mažinimas);

- ekonominė funkcija (pelningesnė alternatyvi žemės ūkio gamyba, esant maisto produktų pertekliui) ;

- pelningas netinkamų žemės ūkiui plotų panaudojimas, gaunant vertingą produkciją išeksploatuotuose durpynuose ir karjeruose, nutekamųjų vandenų dumblo sąvartynuose, pelkėse, rekultivuotuose šiukšlynuose.

Energetiniams tikslams auginami labai trumpos apyvartos (4-15 m.) želdiniai, jie dar vadinami energetinėmis plantacijomis).

Kultivuojami:

- gluosniai (krūmų pavidalo - su kirtimo apyvarta 4 m., medžių pavidalo - 5-10 m.),

- tuopos (5-10 m.),

- alksniai (9-12 m.),

- beržai, robinijos (12-15 m.).

labai trumpos apyvartos (4-15 m.) želdiniai taip pat gali būti auginami medienos masei:

gluosniai (medžių pavidalo), tuopos, alksniai, beržai, robinijos (5-15 m.). Tikslinis laibgalio skersmuo 4-10 cm.

Energetiniams želdiniams perspektyvioms rūšims keliami reikalavimai:

- atitikti dirvožemiui;

- gerai daugintis vegetatyviškai,

- produkuoti daug biomasės;

- ypatingai intensyviai augti jauname amžiuje;

- išlaikyti ilgą atžėlimo pajėgumą po kelių derliaus nuėmimo apyvartų;

- būti atsparūs kenkėjams ir ligoms labai glaudaus auginimo sąlygose;

- būti atsparūs šalnoms, atitikti klimatines sąlygas;

- turėti tinkamus medienos kokybės rodiklius (priklausomai nuo želdinių paskirties).

Gluosnių klonai, naudojami kaip biofiltrai vandenvalos nuosėdų utilizavimui turi atitikti naujus papildomus atrankos kriterijus:

- būti tolerantiški (atsparūs) kenksmingam sunkiųjų metalų poveikiui;

-ypatingai gerai kaupti biomasėje labiausiai aplinkai kenksmingus sunkiuosius metalus.

iš visų trumpos apyvartos želdiniams tinkamų medžių rūšių (po eukaliptų) tuopų gentis daugelyje pasaulio o taip pat ir Europos šalių pripažinta perspektyviausia, kaip geriausiai atitinkanti visus trumpos apyvartos želdinių kriterijus ir yra pagrindinis selekcijos objektas. To pasėkoje buvo išvesta daug produktyvių, atsparių ligoms, didelės ekologinės amplitudės veislinių klonų.

Intensyviausiai tuopų selekciją ir plantacijų veisimą atliekančiose Europos šalyse - Italijoje, Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje perspektyviems hibridams ir veislėms gauti naudojami šių tuopų rūšių hibridai,: P. euramericana (juodųjų tuopų hibridai), P. deltoides (t. didžioji), P. nigra (t. juodoji), P. maximoviczii, P. trichocarpa (t. plaukuotavaisė), P. balzamifera (t. balzaminė).

tuopų Leuce pogentėje selekcija atliekama su P. tremula (paprastoji drebulė), P. tremuloides (amerikinė drebulė), P. alba (baltoji tuopa), P. canescens (pilkoji tuopa) rūšimis. Iš vidurūšinių drebulės hibridų veisliniu pripažintas triploidinis klonas “Astria” (išvestas Vokietijoje), išsiskiria dideliu produktyvumu, stiebų tiesumu, gera medienos kokybe, atsparumu ligoms. Daugelyje šalių paplitę P.tremula x P.tremuloides hibridai, pasižymintys dideliu produktyvumu ir sugebėjimu augti ekstremaliose sąlygose. Labai perspektyvūs kai kurie P. alba x P.tremuloides hibridai (Italijoje).

Iki šiol hibridinės tuopos daugelyje pasaulio šalių buvo vienos iš pagrindinių rūšių, auginamų intensyviose trumpos apyvartos plantacijose įvairiai medienos produkcijai gauti.

energetinei produkcijai gauti hibridinės tuopos priklausomai nuo klonų šakojimosi ypatybių gali būti auginamos ne tik atskirais stiebais, bet ir krūmo forma, su tankiu išdėstymu, artimu gluosnių energetinėms plantacijoms, taikant apyvartą nuo 5 iki 15 metų. Energetinėms plantacijoms išbandomų tuopų klonų biomasės prieaugis priklauso ne tik nuo klono genetinių savybių, bet ir nuo norimos išauginti produkcijos, t.y. nuo pasirinktos apyvartos periodo ir sodinimo tankumo. Tarp augalų išdėstymo ir apyvartos periodo pastebima priklausomybė: kuo didesnis plantacijų tankumas, tuo trumpesnis rotacijos periodas.

Aukštesnis biomasės produkcijos lygis su tuopomis, kaip ir gluosniais, gali būti pasiektas su trumpesnėmis 2-3 metų apyvartomis, sodinant labai dideliu (20000 ir daugiau) tankumu. Gaunamas 15-20 t/ha sausos masės prieaugis (Vokietijoje, Belgijoje, Kanadoje). Tačiau šios rotacijos neperspektyvios dėl greitai nusialinančio atžalinio tuopų pajėgumo ir nepasiteisina ekonomiškai. Dažniausiai energetinėms tuopų plantacijoms rekomenduojamos 5-15 m. rotacijos, sodinant 12000-3000 vnt. /ha. Tokių plantacijų vidutinis derlius paprastai mažesnis, geriausių klonų gamybinėse plantacijose vidutiniškai gaunama 7-12 t/ha/m s.m. (Austrija Kanada, Belgija, JAV).

gluosnių energetinių plantacijų tyrimai ir veisimas Europoje plačiausiai atliekami Švedijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Belgijoje, Italijoje, bei kituose kontinentuose - Kanadoje, JAV, Naujojoje Zelandijoje. Tyrimai dažniausiai atliekami ir gamybinėse plantacijose veisiami šių gluosnių rūšių klonai arba hibridai - Salix viminalis (gluosnis žilvitis), S.dasyclados (gluosnis ilgalapis), S.schverinii (gluosnis šverino) S.burjatica, S.mollissima, S.caprea (blindės). Dideliu biomasės produktyvumu pasižymi Salix genties medžiai - S.alba (baltojo) S.fragilis (trapiojo), S.macudana (makudinio) ir kitų gluosnių hibridai, tinkami žaliavai celiuliozės, popieriaus pramonei o taip pat energetiniams tikslams (Eriksson, 1988.).

siekiant padidinti gluosnių želdinių biomasės produktyvumą i Švedijoje išvestos labai produktyvios, atsparios ligoms ir kenkėjams gluosnių veislės ('Tora', 'Torhild', 'Sven', 'Olf', 'Gudrun', 'Tordis', 'Karin' -  pagrinde Salix schverinii ir S. viminalis bei S. dasyclados (gluosnio šverino ir G. žilvičio bei G. ilgalapio hibridų). Šios veislės, naudojamos naujų želdinių veisimui, tai pat ir  esamų plantacijų atnaujinimui.

GLUOSNIŲ IR GREITAI AUGANČIŲ MEDŽIŲ PLANTACIJŲ VEISIMO TECHNOLOGIJA

Svarbesni gluosnių energetinių plantacijų technologijos etapai yra tokie:

- Dirvožemio parinkimas. Būtini turtingi ir talpūs vandeniui dirvožemiai.

- Žemės dirbimas. Kadangi plantacijos veisiamos dažniausiai žemės ūkio naudmenyse, todėl taikomi įprastiniai žemės dirbimo metodai. Blogesniame dirvožemyje reikalinga padidinti humuso kiekį, kalkinti ir tręšti.

- Sodinamos medžiagos paruošimas. Sodinamąją medžiagą sudaro Salix genties įvairių karklų ir gluosnių klonų gyvašakės (20-25 cm ilgio vienmečių stiebų atkarpos). Selekciškai pagerinti klonai (genetiškai identiški individai) yra žymiai produktyvesni ir atsparesni ligoms bei kenkėjams, lyginant su natūraliai paplitusioms gluosnių rūšims.

- Sodinimas. Atliekamas daugiaeilėmis sodinimo mašinomis, pavasarį, apie 20000 gyvašakių į hektarą tankumu.

- Agrotechninė priežiūra. Įveisimo metais plantacija turi būti apsaugota nuo bet kokių žolių konkurencijos. Naudojamos mechaninės ir cheminės apsaugos priemonės.

- Tręšimas. Atliekamas remiantis agrocheminių analizių duomenimis. Trąšų rūšys ir kiekiai priklauso nuo dirvožemio, plantacijos eksploatavimo laiko, o taip pat nuo to, kiek maisto medžiagų išnešama su paimtu derliumi.

- Nupjovimas. Energetinės plantacijos pjaunamos žiemą, nukritus lapams, kas 3-4 metai. Nupjauti karklai surenkami į suspaustus ryšulius specialiu pjovimo-rinkimo agregatu, pritaikytu prie įprastinio traktoriaus. Pavasarį karklai gausiai atželia iš likusių kelmų.

- Skiedrų gamyba. Surinkti ryšuliai smulkinami kapotinėje į skiedras lauko sąlygomis, kurios hidrauliniu krautuvu talpinamos į traktoriaus priekabą ir išvežamos vartotojams.

4. TRUMPOS APYVARTOS ŽELDINIŲ AUGINIMO EKONOMINIS ĮVERTINIMAS

Energetinių plantacijų auginimo ekonominis įvertinimas yra gana prieštaringas. Kai kurių šalių (Danija, Italija, Austrija) energetinio miško auginimo ekonominė patirtis rodo, kad energetinių plantacijų auginimas ne visada pelningas, dažnai subsidijuojamos valstybės. Lėšos subsidijavimui gaunamos apmokestinant aplinką teršiančių kuro rūšių (naftos, anglies, dujų) naudotojus.

Ekonominiai apskaičiavimai Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto duomenimis (Perttu, 1993, 1994), atliekami lyginant gluosnių želdinių įprastinį auginimą ir tręšiant vandenvalos nuosėdomis. Tradicinio auginimo išlaidos gali būti paskirstytos į 4-ias pagrindines grupes:

1. Įveisimas (23% ),

2. Tręšimas ir auginimas (21% ),

3. Derliaus nuėmimas (28% ),

4. Transportavimas ir administravimas (28%).

Energetinių plantacijų auginimo ekonominis įvertinimas atliekamas apskaičiuojant visų technologinių operacijų išlaidas ir pajamas per visų plantacijos rotacijų bendrą periodą - 25 metus (Švedija).

Energetinių želdinių auginimas įvairiose šalyse yra pelningas tik gaunant įvairias subsidijas - grantus:

1. energetinių želdinių įveisimo išmoką;

2. dirbamos žemės apželdinimo išmoką (kompensacija už žemės ūkiui tinkamo ploto paskirties  pakeitimą);

4. eroduojamų žemių apželdinimo energetiniais želdiniais išmoką;

5. Kasmetinę energetinių plantacijų auginimo išmoką;

6. valstybė garantuoja superkamos energetinės žaliavos nustatytą įkainį už GJ.

Energetinius želdinius tręšiant vandenvalos nuotėkų nuosėdomis siekiama naudos visoms pusėms: savivaldybei, individualiems fermeriams ir visuomenei. Jei savivaldybė naudoja vandenvalos nuosėdas gluosnių želdiniams, ji gauna sąlygines pajamas 425 Švedijos kronas už 1 t s.m. vandenvalos nuosėdų. Ši kaina atitinka lėšų sutaupymą nekaupiant vandenvalos nuosėdų į sąvartynus. Tačiau kai kurių autorių paskaičiavimais, vandenvalos nuosėdų kaupimo savartynuose išlaidos yra daug didesnės, lyginant su panaudojamu gluosnių želdiniuose ir sąlyginės pajamos sudaro daugiau kaip 1500 Švedijos kronų už 1 t s.m. vandenvalos nuosėdų. Ūkininkų pelnas, naudojant vandenvalos nuosėdas vietoje tradicinių trąšų, yra apie 1500 ŠK/ha per metus. Jis gaunamas dėl nieko nekainuojančių trąšų ir jų įnešimo į plantaciją.

Kadangi azoto kiekis vandenvalos nuosėdose yra 30-35 kg/t s.m., optimali nuosėdų dozė gluosnių želdiniuose - 2.5-3 t/ha s.m., atitinkanti 80-100 kg/ha rekomenduojamo optimalaus azoto kiekio. Savivaldybės sąlyginės pajamos iš 1 ha, tręšiant 2.5-3 t/ha s.m. vandenvalos nuosėdų, yra apie 1000 ŠK ir atitinkamai ūkininko pelnas - apie 1500 ŠK. Tai rodo, kad naudojant vandenvalos nuosėdas, visuomenė ir ūkininkas kartu gali gauti žymų ekonominį efektą, t.y. apie 2500 ŠK/ha per metus.