## Slide 1
AXIOMA SERVICE
SERVICE AND MAINTENANCE

## Slide 2
Nuskaitomi prietaisai:
Buitinė bei įvadinė šilumos apskaita
Buitinė bei įvadinė karšto vandens apskaita
Šalto vandens apskaita prieš pašildymą
Šilumos dalikliai
Valdymas ir telemetrija:
Šilumos punktai
Nutolę katilinės
Siurblinės ir pan.
Informacinė sistema:
Šilumos punkto telemetrija
Apskaitos prietaisų stebėjimas ir valdymas
Billinginiai duomenys
Analitika
Kas aktualu šilumos tiekėjams
Valdymo ir administravimo sistema
Objektuose esanti įranga
Bilingo duomenys
Serverinės ir duomenų talpyklos
Analitikos sistema
Ethernet, GSM/GPRS/LoRaWAN
Katilinių įranga

## Slide 3
Kokį skaitiklį rinktis: Mechanika, Elektromechanika, Ultragarsas.
Esminiai klausimai:
Kokią Technologiją pasirinkti: wMbus, LPWAN (Lora, NB ar pan.)

## Slide 4
Mechaninis skaitiklis vs Ultragarsinis
 | Mechanika | Ultragarsas
Matavimo diapozonas | R80 (160) | R400 (800)
Įrengimo būdas | H arba V | Be apribojimų
 | Jei V tada R mažėja iki 2 kartų | R nesikeičia
Atgalinis srautas | Apskaitomas | Indikuojamas, neapskaitomas
Nusidėvėjimas | Tikslumas mažėja | Tikslumas nekinta
Manipuliacijos | Užspaudimas Atgalinis srautas Magnetinis poveikis Sparnuotės blokavimas Skaičiavimo mechanizmo blokavimas | Negalimos
Korpuso medžiaga | Žalvaris | Vientisas kompozitas
Judančios dalys | Sparnuotė, skaičiavimo mechanizmas | Nėra
Apsaugos klasė | IP65 (IP 68) | IP68
Smart, IoT | Nepalaiko | Palaiko
Duomenų perdavimas be vidinės infrastruktūros
Duomenų perdavimas ir skirstymas pagal vartotojų grupes (tiekėjas, servisas, vartotojas)
Aliarmų indikavimas (nutekėjimas, vamzdžio trūkis, atgalinis srautas, užšalimas ir pan.)
Integruotas komunikacijos modulis nedidina apskaitos prietaiso matmenų
Baterijos statuso indikavimas.
Ultragarsinis su IoT:

## Slide 5
Ryšio technologijų palyginimas
 | wMbus | LoRa | NB-IOT
Ryšio technologija | Plačiai išvystyta ankstesnės kartos technologija, mažas atstumas | naujausios kartos (2015), žemo dažnio , didelės skvarbos, vidutinis atstumas | naujausios kartos (2017), žemo dažnio, didelės skvarbos, didelis atstumas
Technologijos pritaikymas | Ekonomiškai tinka tik daugiabučiams. Ryšio įranga kiekviename pastate | Ekonomiškai geriau tankiau apgyventoms vietovėms. Ryšio įranga – platesnei teritorijai. Pastatuose montuojami tik skaitikliai | Ekonomiškai geriau rečiau apgyventoms vietovėms. Ryšio įranga – platesnei teritorijai. Pastatuose montuojami tik skaitikliai
Ryšio tiekėjai | Nepriklausomi tiekėjai | Nepriklausomi tiekėjai | Mobilaus ryšio operatoriai
Duomenų perdavimo patikimumas | Aukštas | Aukštas | Pakankamai aukštas (kur nebus - ten nebus)
Priklausomybė nuo tiekėjo | Aukšta (tiekėjo įranga diegiama kiekviename daugiabutyje) | Vidutinė (nelicenzijuotas dažnis) | Aukšta – iki bus standartizacija (sunkiai atspėjama)
Tinklo priežiūra | Sudėtingumas – aukštas. Reikalinga specifinė kompetencija | Sudėtingumas – pakankamai aukštas. Kaina įtraukta į duomenų perdavimo mokestį. Reikalinga specifinė kompetencija. | Sudėtingumas – neturi įtakos (viename pakete). Kaina įtraukta į duomenų perdavimo mokestį.
Tinko įrangos pasirinkimas | Didelis. Pasirinkimas mažes | Vidutinis. Pasirinkimas augs | Žemas, augs
Duomenų perdavimo kaina | Duomenų perdavimo kaina gali būti panaši naudojantis visomis technologijomis, varijuoja priklausomai nuo kiekvieno konkretaus atvejo specifikos |  | 
 | Naudingiausia naudotis pavieniuose daugiabučiuose. Kiekviename pastate reikalinga investicija į ryšio infrastruktūrą | Naudingiausia teritorijose su nedideliu spinduliu koncentruotu didesniu kiekiu daugiabučių pastatų. | Naudingiausia naudotis pavieniuose nutolusiuose individualiuose gyvenamuosiuose pastatuose.

## Slide 6
Perduodami duomenys
 | wMbus | LoRa | NB-IOT
Iššūkiai | Didelis tinklo įrangos parkas -galimai komplikuota priežiūra Specifinė kompetencija galimai mažina priežiūros tiekėjų pasirinkimą Priežiūra ir gedimų šalinimas sudėtingesnis (bet įtaka daroma tik vienam pastatui) | Nepriklausomų ryšio tiekėjų paslaugų kokybės rizika Sudėtingesnis tinklo diegimo darbų vykdymas dėl Nepriklausomų tiekėjų patirties trūkumo | Prisirišimas prie vieno operatoriaus visam naudojimo laikui - ribota konkurencija Ryšio operatoriai negali teikti duomenų atvaizdavimo, apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų – reikalingas atskiras pirkimas (esant poreikiui) Didesnė apskaitos prietaisų kaina
AXIOMA privalumai | Dėl esamos Wmbus infrastruktūros įmanoma išlaikyti panašią duomenų teikimo kainą kaip kitų tech. be papildomų investicijų; Galimybė naujos kartos skaitiklius atėjus laikui nukreipti į LoRa tinklą (dual com); Galimybė sklandžiai pereiti iš wMbus tinklo (esant nedideliam skaitiklių kiekiui - naudojama ankstesnė infrastruktūra. Esame pirmi skaitiklių gamintojai su Lora ir NB-IoT technologija Skirtingi galimi paslaugų teikimo lygiai: duomenų perdavimas, surinkimas, apdorojimas ir atvaizdavimas informacinėje sistemoje, skaitiklių priežiūra ir aptarnavimas |  | 

## Slide 7
Pilnas Axioma sprendimas - FLEXI
+
+
+

## Slide 8
Edgaras Adomaitis Plėtros departamento direktorius
edgaras.adomaitis@axioma.eu
+37065014333
Jonas Kisnierius Telemetrijos sistemų padalinio vadovas
jonas.kisnierius@axioma.eu
+37066313810